;*******************************************************************************

;

;   PIC12F1822 PWM

;	PWMモジュール Singleモード使用

;	f=2,500Hz Duty=33% クロック＝内部発振 4MHz

;	PWM信号　出力ﾋﾟﾝ＝RA2(5Pin)

;

;*******************************************************************************

LIST    P=PIC12F1822,ST=OFF,R=DEC	;使用するPICを宣言し、全てのメモリーを'0'

;標準数値は10進数に設定する

INCLUDE "P12F1822.inc"		;PIC12F1822の拡張命令を取り込む

;COFIG1の設定

CONFIG1 = _FOSC_INTOSC	;内部発振を使用し、RA5(3Pin)をﾃﾞｼﾞﾀﾙとして使用する

CONFIG1 &= _WDTE_OFF	;ウォッチドグタイマーを使わない

CONFIG1 &= _PWRTE_OFF	;パワーオフタイマーを使わない

CONFIG1 &= _MCLRE_OFF	;MCRﾘｾｯﾄを使わず、RA3(4Pin)をﾃﾞｼﾞﾀﾙとして使用する

CONFIG1 &= _CP_OFF	;プログラムメモリーをプロテクトしない

CONFIG1 &= _CPD_OFF	;データーEEPROMをプロテクトしない

CONFIG1 &= _BOREN_OFF	;ブラウンアウトリセットを使わない

CONFIG1 &= _CLKOUTEN_OFF;ｸﾛｯｸを出力せず、RA4(5Pin)をﾃﾞｼﾞﾀﾙとして使用する

CONFIG1 &= _IESO_OFF	;内部/ 外部切り換えモードを無効にする

CONFIG1 &= _FCMEN_OFF	;フェイルセーフ クロックモニタを無効にする

__CONFIG _CONFIG1		;上記の内容をCONFIG1に設定

;__CONFIG _CONFIG1 , _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF &  _MCLRE_OFF

;& _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOREN_OFF & _CLKOUTEN_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF

;でも同じ

;CONFIG2の設定

CONFIG2 = _WRT_OFF		;フラッシュメモリ自己書き込み保護を使わない

CONFIG2 &= _PLLEN_OFF	;4xPLL を無効にする(内部発振で32MHｚを使用しない)

CONFIG2 &= _STVREN_OFF	;ｽﾀｯｸのｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰまたはｱﾝﾀﾞｰﾌﾛｰによってﾘｾｯﾄを

;発生させない

CONFIG2 &= _BORV_HI		;ブラウンアウト リセット電圧設定を'HI'にする

CONFIG2 &= _LVP_OFF		;ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ時にMCLR に高電圧を印加する必要がある

__CONFIG _CONFIG2	;上記の内容をCONFIG2に設定

;__CONFIG _CONFIG2 , _WRT_OFF & _PLLEN_OFF & _STVREN_OFF & _BORV_HI

;& _LVP_OFFでも同じ

;プログラムの開始番地宣言

ORG	0h		;プログラム開始番地

GOTO    START	;

ORG	4h		;リセット後のプログラム開始番地

GOTO    START	;

START			;ここからプログラムを開始

;**************************

;   PICの動作設定

;**************************

;クロック設定（OSCCON;BANK_1）

MOVLB   1		    ;BANK_1に切替

MOVLW   B'01101000'	    ;内部発振で4MHzに設定する設定値

MOVWF   OSCCON	    ;;内部発振で4MHzに設定

;ピンの入・出力種設定（TRISA;BANK_1）

; MOVLB   1		    ;TRSAはOSCCONと同じBANK_1にあるので切替の必要はない

MOVLW   B'00001000'	    ;RA3以外を出力ﾋﾟﾝに設定する設定値

MOVWF   TRISA	    ;RA3以外を出力ﾋﾟﾝに設定

;ピンのアナログ・デジタル設定（ANSELA;BANK_3）

MOVLB   3		    ;BANK_3に切替

MOVLW   B'00000000'	    ;全てのピンをデジタルで使用する値

MOVWF   ANSELA	    ;全てのピンをデジタルで使用

;PWM出力ﾋﾟﾝを設定（APFCON;BANK_2）

MOVLB   2		    ;BANK_2に切替

BCF	    APFCON,CCP1SEL  ;APFCONのCCP1SELを”0”にして、

;RA2（5Pin）にPWM信号を出力させる

;********************************

;   PWM信号の設定 2,500Hz,Duty33%

;********************************

;PWM信号のモード設定（CCP1CON;BANK_5）

MOVLB   5		;BANK_5に切替

MOVLW   B'00001100'	;Single PWMモードにする値

MOVWF   CCP1CON	;Single PWMモードで使用

;ポストスケーラー・プリスケーラー設定（T2CON;BANK_0）

MOVLB   0		;BANK_0に切替

MOVLW   B'00000001'	;ポストスケーラー＝1,プリスケーラー＝4,Timer2＝OFFの設定値

MOVWF   T2CON	;ポストスケーラー＝1,プリスケーラー＝4,Timer2＝OFFに設定

;PWM信号の周波数設定（PR2;BANK_0）

;MOVLB   0		;T2CONとPR2は同じBANK_0にあるのでBANKを切り替える必要無し

MOVLW   B'01100011'	;D'99'は f=2,500Hzにする値

;PR2＝(((ｼｽﾃﾑｸﾛｯｸ周波数)*4)*ﾌﾟﾘｽｹｰﾗｰ値/ﾎﾟｽﾄｽｹｰﾗｰ値)-1

;=((4,000,000/(2,500*4*4)/1)-1

;ワンカウントの時間＝((1/4,000,000)*4)*4＝4uSec

MOVWF   PR2		;PWM周波数を2,500Hzに設定

;PWM信号のDutyサイクルを設定（CCPR1;BANK_5）

MOVLB   5		;BANK_5に切替

MOVLW   B'00100001'	;D'33',Duty=(CCPR1)/(PR2+1)＝33/100

;CCPR1＝(33/100)*(PR2+1)=33

MOVWF   CCPR1	;Duty=33%に設定

;*************************************

;   初期化

;*************************************

;初期状態の出力を設定（PORTA;BANK_0）

MOVLB   0		;BANK_0に切替

MOVLW   B'00000000'	;全ての出力を'0'に設定する値

MOVWF   PORTA	;全ての出力を'0'に設定

;*************************************

;   Timer2スタート

;*************************************

;Timer2をスタートする（T2CON;BANK_0）

;MOVLB   0		;T2CONはPORTAと同じBANK_0にあるので、BANK切替の必要無し

BSF	    T2CON,TMR2ON;T2CONのTMR2ONのbitを'1'にしてTimer2をスタートする

END			;プログラム末尾宣言

;ｱｾﾝﾌﾞﾙするとWarning[207]が出ますが、これはﾆﾓﾆｯｸの前にｽﾍﾟｰｽがあるためです

;ｱｾﾝﾌﾞﾙするとWarning[205]が出ますが、これはﾆﾓﾆｯｸの前にｽﾍﾟｰｽが無いためです

;Errorが出なければ問題ありません